SC6106/A                                                             НЕ ВКЛЮЧАТЬ В РАБОЧУЮ СЕТЬ!!!

Сетевой кабельный тестер

Руководство пользователя

Операции

I. Тестер использует питание постоянного тока напряжением 6V.

II. Никогда не пытайтесь включить модуль, подав на него другое электропитание.

III. В случае, если батарея питания дает низкое напряжение, замените батарею своевременно, иначе низкое напряжение питания батареи будет влиять на результат тестирования.

IV. Защищайте тестер и вспомогательные аксессуары от влажности, дождя, иначе это повлияет на результат тестирования. Включайте тестер только после того, как устройство становится сухим.

Содержание

Предисловие 	                                                                               1

Главные функции и особенности 	                                               1

Технические характеристики 	                                               1

Интерфейс и кнопки управления	                                               2

Операции 	                                                                               2

A.Инициализация (включение)                                                               2

B. Выбор  типа тестируемого кабеля                                                                        2

C. Тест  универсальной витой пары (UTP) 	                               3

D. Тест экранированной витой пары (FTP) 	                               3

E. Тест  телефонной кабельной линии  TEL(телефон) 	                             4

F. Тест коаксиального кабеля (BNC)                                                        5

Предисловие

Сетевой кабельный тестер WireMap - специальный инструмент с мощными функциями, способный  предотвратить и решить кабельные инсталляционные проблемы. Это - хороший практический и экономический выбор, позволяющий использовать сетевой кабельный тестер WireMap, чтобы проверить инсталляцию различных лини и каналов связи. Тестер способен проверить правильность и последовательность удаленного кабельного подключения с помощью внешнего рабочего терминатора, включая и выключая передачу сигнала, определить разрыв кабельной линии и короткое замыкание в кабеле. Это поможет сэкономить ваше время и деньги при инсталляции кабелей. Его уникальная функция – сообщение результатов тестирования голосом.

Главные Функции и Особенности

Типы проверяемых кабелей:

Тестер способен проверить неэкранированную витую пару и  экранированную витую пару (UTP, FTP) по портам RJ45; со специальными адаптерами способен проверить кабельные линии по портам RJ11, телефонные линии TEL(телефон) и коаксиальный кабель (BNC).

Чтобы закончить тестирование неисправностей кабельных линий достаточно одного человека.

Тестер способен обнаружить неисправности передающих кабельных линий типа разомкнутой цепи, короткого замыкания и определить, где они произошли (дислокации)

Это устройство просто и легко использовать, и результат тестирования ясен сразу по отображению монтажной схемы при помощи жидкокристаллического дисплея.

Сообщение голосом результата испытания делает испытательную работу удобной и интересной  (только для модели А).

Это портативное устройство с малым энергопотреблением и большим ресурсом батарей питания (резерв в течение 50 часов).

Устройство способно определить местонахождение удаленного конца кабеля с помощью удаленного 8 контактного пассивного испытательного порта (идентификационные номера контактов ID1 - ID8 соответственно, используется для быстрой проверки удаленных кабельных концов).

Единственная микросхема с защищенным программным обеспечением микропроцессора надежна  при  выполняемых операциях.

Индикация низкого напряжение батареи питания на жидкокристаллическом дисплее.

Технические характеристики

(1). Габаритные размеры 123.7x66.5x24.5 мм

(2). Батарея питания: 4 элемента x типа AAA 1.5V с энергопотреблением 8 мА

(3). Дисплей: специальный жидкокристаллический дисплей кабельного тестера (эффективный визуальный диапазон размером

35 x 17 мм)

(4). Типы проверяемых кабелей: UTP/FTP витые пары, коаксиальный кабель (BNC) и телефонная линия TEL (телефон).

(5). Диапазон рабочих температур: от -10°C до  +40°C

(6).  Порты тестера: основной порт RJ45 мастер (M), петлевой порт RJ45 (L) и  устройство распознавания удаленного конца кабеля порт RJ45 (удаленный терминатор) (R)

(7). Максимальная длина проверяемого кабеля: витые пары UTP/FTP <300 м.,

коаксиальный кабель (BNC) <500 м.,

кабель телефонной линии TEL (телефон) <300 м.

(8). Определяемые типы разводки кабеля и кабельные неисправности: обнаружение неприятностей типа разомкнутой цепи, короткого замыкания и дислокация.

(9). Маршрутизация кабельных линий: проверка и идентификация 8 контактов кабельной линии через удаленный конец и местоположение кабельных связей (ID1-ID8).

Интерфейс и кнопки управления

ПЕТЛЕВОЙ порт (L)            ОСНОВНОЙ порт (М)

Жидкокристаллический

дисплей

Переключатель питания                                                                                                        Функциональные клавиши

Порт (R) RJ-45 удаленного конца

Операции

Предостережения

Если  батареи питания разряжены, о чем извещает тестер через жидкокристаллический дисплей, своевременно произведите замену батарей питания, иначе низкий уровень элементов питания будет влиять на результаты тестирования.

Защищайте тестер и дополнительные аксессуары от влажности и воды, содержите его сухим.

A. Инициализация (Включение). Начальный экран

Включите переключатель питания тестера, все символы на жидкокристаллическом дисплее отобразятся  в течение 2 секунд, чтобы подтвердить, что жидкокристаллический дисплей находится в нормальном состоянии. (Музыка процесса инициализации доступна, если тестер с функцией голоса.)

После 5 секунд устройство переходит в режим теста UTP.

Режим теста UTP – это режим тестирования и инициализации памяти тестера.

B. Выбор типа тестируемого кабеля

Нажмите на кнопку тестера в течение не менее 3 секунд, и экран тестера отобразит "UTP", "FTP", "TEL" и "BNC" попеременно в цикле, время цикла - 2 секунды. Отпустите кнопку, если экран отображает тип кабеля, который вы хотите проверить, тем самым вы выбираете проверяемый тип кабеля.

Примечание: тестер с функцией голоса будет  произносить "UTP", "FTP”,''TEL" и "BNC" для удобства вашего выбора.

С. Тест универсальной витой пары (UTP).

Перед тестированием, подключите один конец кабеля к М порту основного устройства тестера, а другой конец кабеля подключите к порту R удаленного конца, или к порту L основного устройства тестера. Нажмите кнопку тестера (испытатель с функцией голоса сообщит о начале теста), изображение на экране тестера будет изменяться  и результат отобразится на жидкокристаллическом дисплее (испытатель с функцией голоса сообщит о завершении теста).

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если UTP проходит тестирование:

во время проведения тестирования устройство отобразит идентифицирующее имя  OFFICE ID удаленного конца, соответствующего модуля.

После завершения тестирования устройство отобразит монтажную схему (WIREMAP) следующим образом:

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если UTP имеет короткое замыкание (SHORT):

Если некоторые проводники будут иметь короткое замыкания в кабеле или терминале, то это отобразится  следующим образом: (например проводники 4 и 5 находятся в коротком замыкании):

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если UTP имеет разрыв (OPEN):

Если некоторые проводники кабеля или терминала будут находиться в разрыве, то это отобразится  следующим образом: (например проводники 4 и 5 находятся в разомкнутой цепи):

Примечание: Разрывы в контактах на дисплее всегда определяются в паре (12, 36, 45 или 78). Например, пара 45 находится в разрыве как показано выше.

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если UTP будет иметь дислокацию (WRONG)(НЕПРАВИЛЬНО), т.е. неверную разводку в кабеле:

Если кабель или терминал будет иметь дислокацию (разводку) с неправильным подключением, то это отобразится на дисплее следующим образом: (например проводники 1и 2 неправильно подключены),

D. Проверка экранированной витой пары (FTP).

Перед тестированием, подключите один конец кабеля к М порту основного устройства тестера, а другой конец кабеля подключите к порту R удаленного конца, или к порту L основного устройства тестера. Нажмите кнопку тестера (испытатель с функцией голоса сообщит о начале теста), изображение на экране тестера будет изменяться  и результат отобразится на жидкокристаллическом дисплее (испытатель с функцией голоса сообщит о завершении теста).

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если FTP проходит тестирование:

во время проведения тестирования устройство отобразит идентифицирующее имя  OFFICE ID удаленного конца, соответствующего модуля.

После завершения тестирования устройство отобразит монтажную схему (WIREMAP) следующим образом:

("0" указывает на экранирующую оплетку кабеля FTP.)

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если FTP имеет короткое замыкание (SHORT):

Если некоторые проводники будут иметь короткое замыкания в кабеле или терминале, то это отобразится  следующим образом: (например проводники 4 и 5, и экранирующая оплетка находятся в коротком замыкании):

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если FTP имеет разрыв (OPEN):

Если некоторые проводники кабеля или терминала будут находиться в разрыве, то это отобразится  следующим образом: (например: проводники экранирующей оплетки находятся в разрыве):

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если FTP будет иметь дислокацию (WRONG)(НЕПРАВИЛЬНО), т.е. неверную разводку в кабеле:

Если кабель или терминал будет иметь дислокацию (разводку) с неправильным подключением, то это отобразится на дисплее следующим образом: (например проводники 1и 2 неправильно подключены),

E. Тест  телефонной кабельной линии  (телефон).

Тестер способен проверить телефонную кабельную линию двухпроводную и с четырьмя проводами.

Перед проверкой, подключите один конец кабеля к М порту основного устройства тестера через адаптер (переходник) RJ45-RJ11, а другой конец кабеля подключите к порту R удаленного конца, или к порту L основного устройства тестера также через адаптер (переходник) RJ45-RJ11. Зажим адаптера (переходника) должен зафиксироваться в обоих концах провода, который будет проверяться.

Нажмите кнопку тестера (испытатель с функцией голоса сообщит о начале теста), изображение на экране тестера будет изменяться  и результат отобразится на жидкокристаллическом дисплее (испытатель с функцией голоса сообщит о завершении теста).

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если TEL проходит проверку:

во время проведения тестирования устройство отобразит  «PASS» (Проход) и монтажную схему (WIREMAP) следующим образом:

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если TEL имеет короткое замыкание (SHORT):

Если некоторые проводники будут иметь короткое замыкания в кабеле или терминале, то это отобразится  следующим образом:

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если TEL имеет разрыв (OPEN):

Если некоторые проводники кабеля или терминала будут находиться в разрыве, то это отобразится  следующим образом:

TEL

F. Тест коаксиального кабеля (BNC).

Перед проверкой, подключите один конец кабеля к М порту основного устройства тестера через адаптер (переходник) RJ45-BNC, а другой конец кабеля подключите к порту R удаленного конца, или к порту L основного устройства тестера также через адаптер (переходник) RJ45-BNC.

Подключите коаксиальный кабель, который будет тестироваться через разъем BNC. Нажмите кнопку тестера (испытатель с функцией голоса сообщит о начале теста), изображение на экране тестера будет изменяться  и результат отобразится на жидкокристаллическом дисплее (испытатель с функцией голоса сообщит о завершении теста).

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если BNC соединение проходит проверку:

во время проведения тестирования устройство отобразит  «PASS» (Проход)следующим образом:

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если BNC соединение имеет разрыв (OPEN):

Если некоторые проводники кабеля или терминала будут находиться в разрыве, то это отобразится  следующим образом:

• жидкокристаллический дисплей будет выглядеть следующим образом, если BNC соединение имеет разрыв (OPEN):

Если некоторые проводники кабеля или терминала будут находиться в разрыве, то это отобразится  следующим образом: